## Slide 1
四 变阻器
第十六章 电压电阻

## Slide 2: 思考问题（1）
台灯和收音机是采用什么方法使其亮度和音量发生变化的？

## Slide 3
改变电池的节数可以改变灯泡的亮度，但亮度不能连续调，该怎么办？
要使灯泡的亮度连续可调，请你利用刚刚学到的知识来试试看，能否做到最简便呢？

## Slide 4
前面学过了影响电阻的几个因素，那么要想起到变阻的效果就要从这几个因素上考虑。
1、材料
2、长度
3、横截面积
4、有时还与温度有关
只有长度是最容易改变的，所以我们就利用改变长度的方法来改变电阻。

## Slide 5
(A)
(B)
当M向左移动时，接入电路中的铅笔心长度变_____ ，电流表的示数变_____，灯的亮度_______。
短
大
变亮
滑动变阻器雏形

## Slide 6
(D)
(C)
当M向右移动时，接入电路中的铅笔心长度变_______ ，电流表的示数_______，灯的亮度_______。
长
变小
变暗

## Slide 7
思考问题（2）
这个实验中，引起电流变化的原因是什么？
用铅笔芯来改变接入电路中的电阻有怎样的缺点呢？

## Slide 8
滑动变阻器
电阻箱
电位器

## Slide 9
一 滑动变阻器：
1、构造：
表面涂有绝缘层的电阻丝
瓷管
金属滑片P
金属杆
支架

## Slide 10
2、结构示意图：
3、电路符号：

## Slide 12: 滑动变阻器的铭牌标记的含义:
“1.5安”的字样: 表示允许通过的最大电流是：1.5安；
“200欧”的字样:它表示该滑动变阻器最大电阻为：200欧。

## Slide 13: 思考问题（3）
变阻器是根据什么原理制成的？在电路中的作用是什么？

## Slide 14: 变阻器的原理和作用
原理： 通过改变接入电路中电阻线的长度 去改变电阻
作用：通过改变电阻的大小而改变电流的大小

## Slide 15: 思考问题（4）
滑动变阻器有四个接线柱 ，但是连入电路中只要其中两个接线柱，那么如何连接呢？
A
B
C
D

## Slide 16
连入电路 的接线柱 | 滑片向左滑 |  | 接入电路 中的示意图 | 接入电路 中的符号
 | 接入电路的阻值变化 | 灯的亮度变化 |  | 
A、D |  |  |  | 
A、C |  |  |  | 
B、D |  |  |  | 
B、C |  |  |  | 
A、B |  |  |  | 
C、D |  |  |  | 
AP、变小
变亮
AP、变小
变亮
BP、变大
变暗
BP、变大
变暗
AB、不变
不变
CD、不变
不变
A
B
D
C
P

## Slide 17
√
√
×
×
A
B
C
D
E
√
F
√

## Slide 18: 滑动变阻器的使用方法
（1）一般要串联在电路中
（2）一上一下搭配好，主要看下
(向着下面的那个接线柱滑动电阻变大，远离下面的那个接线柱滑动电阻变小)
（3）闭合开关前应将滑片放在阻值最大位置

## Slide 19
二、旋盘式变阻箱

## Slide 20
旋盘式变阻箱的读数
阻值：427欧

## Slide 21
三 电位器：
电位器

## Slide 22: 知识要点
1：变阻器的结构、符号和结构示意图
2：变阻器的原理和作用
3：变阻器的连接方法
4：变阻器的使用
小结

## Slide 23: 反馈练习（1）
某滑动变阻器的铭牌上标有“30欧、2安”的字样，它表示该滑动变阻器（ ）为30欧，允许通过的 （ ）为2安。
最大阻值
最大电流

## Slide 24: 反馈练习（2）
下图中表示出当C、A接入电路时，电流流过滑动变阻器的路径。
C
D
A
B
P

## Slide 25: 反馈练习（3）
当把图中滑动变阻器的滑片向左移动时，连入电路的电阻变（ ），电路中的电流变（ ），灯泡的亮度变（ ）。
A
B
C
D
P
小
大
亮

## Slide 26: 反馈练习（4）
A
B
C
D
P
用笔画线将开关S与滑动变阻器连接起来，要求滑片P向右移动时，电流表的示数变大。

## Slide 27: 反馈练习（5）
以下四种接法中，接法错误，不起电阻作用，并造成电路中电流过大的是（ ）；只起定值电阻作用，而不能改变电路中电流大小的（ ）。
A
B
C
D
D
B

## Slide 28: 反馈练习（6）
A
B
C
D
要使变阻器的滑片向右运动时电流表的读数减小，M、N应与变阻器上哪两个接线柱相连？有几种接法？
P
M
N