## Slide 1: 三、电阻
第十六章电压 电阻

## Slide 2
铁线
铜线
铝线
塑料线
哪些是导体,哪些是绝缘体
新课导入

## Slide 3
生活中常见的导线是用什么材料做成的？金属铁既多又便宜，为什么不用铁来做导线呢？

## Slide 4: 学习目标
1、知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。
2、知道电阻的单位及其换算。
3、会用探究的方法掌握影响电阻大小的因素。

## Slide 5: 学习自学
结合下列知识，自学教材P63—P64。
1、把教材中图16.3-1装置中接入电流表，当铜丝或镍铬合金丝接
入电路时，灯泡越亮，电流表的示数就＿＿＿ ，说明不同导体
对电流有＿＿（“相同”或“不同”）的阻碍作用，在物理学中，
用 来表示导体对电流的阻碍作用的大小， 是导体
本身的一种性质。
2、导体的电阻通常用字母＿＿表示，电阻的单位是 ＿，简称
＿＿，符号是＿＿，电阻在电路图中的符号是 ，另外还可用
＿＿、＿＿作它的单位，它们的换算关系是：1MΩ=＿＿Ω
1KΩ=＿＿Ω。
3、自学教材中图6.3-3常温下物体的导电和绝缘能力的顺序排列
图表后，你发现出的信息或规律是： 。
4、导体电阻的大小跟导体的 、 、 有关，导体越长，
电阻越 ；横截面积越 ，电阻越大。

## Slide 6
师生互动

## Slide 7
演示实验

## Slide 8
1、 通过铜丝的电流和通过镍铬合金丝的电流一样大吗?
2、在同样的电压下，为什么通过铜丝的电流比通过镍铬合金丝的电流大?
仔细观察 认真思考
镍铬合金丝
铜丝

## Slide 9
导体对电流有阻碍作用，在物理学中用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小 。导体的电阻越大，表示导体对电流阻碍作用越大。不同的导体，电阻一般不相同，电阻是导体本身的一种性质。
电阻通常用字母R表示，单位是欧姆，简称欧，符号是Ω。
常用单位：千欧（kΩ） 兆欧（MΩ）
换算关系：1 kΩ=103 Ω 1 MΩ=106 Ω
电阻

## Slide 10: 欧姆简介：
欧姆(Georg Simon Ohm,1787～1854年)是德国物理学家。生于巴伐利亚埃尔兰根城。欧姆定律及其公式的发现，给电学的计算，带来了很大的方便。人们为了纪念他，将电阻的单位定为欧姆，简称“欧”。 1854年7月，欧姆在德国曼纳希逝世。

## Slide 11
手电筒的小灯泡的电阻为几欧到十几欧
白炽灯灯丝的电阻为几百欧到几千欧
约1m长的铜导线的电阻小于百分之几欧

## Slide 12
在电子技术中经常用到具有一定电阻值的元件
－－电阻器，也叫定值电阻。它的外形多种多
样，但作用是相同的。下面就是几种定值电阻：
电阻器

## Slide 13
探究决定导体电阻大小的因素

## Slide 14
一、提出问题：
影响导体电阻大小的因素会有哪些？

## Slide 15
猜想一：导体的电阻可能与导体的材料有关。
猜想二：导体的电阻可能与导体的长度有关。
猜想三：导体的电阻可能与导体的粗细有关。
猜想四：导体的电阻可能与导体的温度有关。
二、猜想或假设

## Slide 16
三、设计实验方案
你怎样知道导体电阻的大小？你能设计一个合理的电路吗?

## Slide 17
通过比较灯的亮暗来判断，如灯亮，则对电流阻碍作用小，电阻小。
通过比较电流表中电流的大小，如电流大，则对电流的阻碍作用小，电阻小。
既可比较灯的亮暗，也可比较电流的大小

## Slide 18
实验过程中需记录的内容有哪些？你能设计一张表格来表示吗？
导体 |  |  | 灯泡的亮度 | 电流表示数 | 电阻的大小
材料 | 长度 | 粗细 |  |  | 

## Slide 19
控制变量法:一个物理量可能与多个因素有关，我们必须一个一个因素来研究。研究时，只让其中一个因素改变，其余因素要保持不变。
思考：一个物理量可能与多个因素有关时，如何展开研究？
四、研究实验方法

## Slide 20
你会选择哪两根导体做实验？
(一）、探究导体电阻与材料的关系。

## Slide 21
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(锰铜) | 亮 | 大 | 小
乙(镍铬) | 暗 | 小 | 大
实验结果：
长度、粗细相同的导体，电阻大小与材料有关。
(一)、探究导体电阻与材料的关系。
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
长度 粗细 温度
亮 | 大 | 小
暗 | 小 | 大

## Slide 22
你会选择哪两根导体做实验？
（二）、探究导体电阻与长度的关系

## Slide 23
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(1米) | 暗 | 小 | 大
乙(0.5米) | 亮 | 大 | 小
[实验方案]
（二）、探究导体电阻与长度的关系。
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
材料 粗细 温度
实验结论：
材料、粗细相同的导体，长度越大，电阻＿＿。
越大
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小

## Slide 24
你会选择哪两根导体做实验？
（三）、探究导体的电阻与粗细（横截面积）的关系

## Slide 25
（三）、研究导体的电阻与粗细（横截面积）的关系
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(0.5mm2) | 暗 | 小 | 大
乙(1mm2 ) | 亮 | 大 | 小
实验结果：
材料、长度相同的导体，越粗，电阻＿＿。
材料 长度 温度
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小
越小

## Slide 26
A
B
C
D
E
F
G
H
（四）、探究导体电阻与温度的关系。

## Slide 27
（四）、研究导体的电阻与温度的关系。
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
温度高 | 暗 | 小 | 大
温度低 | 亮 | 大 | 小
实验结果：
材料、长度、粗细相同的金属导体，温度越高，电阻＿＿。
材料 长度 粗细
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小
越大

## Slide 28
五、实验结论
导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度 和横截面积。导体的电阻还与导体的温度有关系。

## Slide 29
3、导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的＿＿、 ＿＿ 和_______ 。
课堂小结
4、导体的电阻还与导体的 有关系。
1、在物理学中，用 来表示导体对电流的阻碍作用的大小。
2、导体的电阻通常用字母＿＿表示，电阻的单位是 ＿，简称＿＿，符号是＿＿，电阻在电路图中的符号是 ，另外还可用＿＿＿、＿＿作它的单位，它们的换算关系是：1MΩ=＿＿Ω 1KΩ=＿＿Ω。

## Slide 30
达标测试
1、“铜导线比铁导线的电阻小。”这种说法对吗？应当怎么说？
2、一个电阻的阻值是10Ω，当通过电流为0A时，其电阻值是多少？
3、关于导线电阻的大小，下列说法中正确的是（温度对电阻的影响可以不计） （ ）
A.横截面积越大的导线，电阻越小；
B.横截面积相同的导线，长导线的电阻大；
C.长度相同的导线，细导线的电阻大；
D.同种材料制成的长短相同的导线，粗导线的电阻小。

## Slide 31
1、在做“研究电阻大小的因素”的实验时，为了便于研究，采用控制变量的方法，每次需挑选两根合适的导线，测出通过它们的电流，然后进行比较，最后得出结论。
（1）为了研究电阻与导体材料的关系，应选用的两根导线是 ；
（2）为了研究电阻与导体长度的关系，应选用导线C和导线 ；
（3）为了研究电阻与 的关系，应选用导线A和导线D。
导线代号
A
B
C
D
E
F
G
长度/米
1
0.5
1.5
1
1.2
1.5
0.5
横截面积/毫米2
3.2
0.8
1.2
0.8
1.2
1.2
1.2
材料
锰铜
钨
镍铬
锰铜
钨
锰铜
镍铬
C、F
G
导体粗细（横截面积）