## Slide 1
探究电流
与电压和电阻的关系
Notes: 标题。

## Slide 2
物理量 | 物理意义 | 符号 | 国际单位 | 测量工具
电流
电荷定向移动
I
A
电流表
电压
使电荷移动形成电流的原因
U
V
电压表
电阻
导体对电流的阻碍作用的大小
R
Ω
复习
Notes: 复习电学的三个基本物理量。也是这节课要研究的几个量。

## Slide 3
请思考：如果要使灯泡变暗有何办法？
方法一:去掉一节电池
方法二:给电路增加电阻
Notes: 引入课题。

## Slide 4
小贴士：用实验研究一个量随两个量变化时，要保持一个量不变，研究另外两个量之间的关系，这是研究物理问题 的一种有用的方法。
请思考：
电路中的电流跟电压、电阻之间究竟存在怎样的关系呢？
Notes: 思考。

## Slide 5: ●设计实验
实验1 探究:电阻上的电流与电压的关系
实验2探究:电阻上的电流与电阻的关系
控制电阻一定
控制电压一定
控制变量法
Notes: 本节课要做的两个探究实验。

## Slide 6
实验1：探究电阻上的电流与电压的关系
探究过程的基本方法
1,提出问题:
电阻上的电流与电压有何关系?
2,猜想:
3,设计实验(基本电路图)
思路1:要测量I.U,电路中要有电流,电压表
思路2:要改变电流和电压,有几种方法?
A:改变电池的个数可以改变电流和电压
B:改变电阻 可以可改变电流和电压
C:电路中连接滑动变阻器可以改变电流和电压
Notes: 探究电阻上的电流与电压的关系实验。

## Slide 7
A
V
R
R′
实验的电路图。
滑动变阻器的作用？
滑动变阻器的作用：改变R两端的电压
Notes: 电路图及滑动变阻器的作用，这是要让学生知道的。

## Slide 8
保持电阻R不变，研究电流I随电压U变化的情况。
实验 | 电压(V) | 电流(A)
1 | 1 | 
2 | 2 | 
3 | 3 | 
电阻R=10Ω
进行实验与分析论证
Notes: 让学生清楚实验要得到的数据有哪些。

## Slide 9
探究电阻上的电流与电压的关系
进行实验
Notes: 视频演示实验。

## Slide 10
电流跟电压成＿＿＿关系。
正比
分析与论证
实验 | 电压(V) | 电流(A)
1 | 1 | 0.1
2 | 2 | 0.2
3 | 3 | 0.3
电阻R=10Ω
保持电阻不变时，
Notes: 实验数据及结论。

## Slide 11
·
·
·
·
1
3
2
0.1
0.3
0.2
O
U/V
I/A
Notes: 实验图像，要让学生自己会画图像，并且会看，会分析图像。

## Slide 12: 结论1：
在电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比。

## Slide 13
实验2：电阻上的电流与电阻的关系
探究过程的基本方法
1,提出问题:
电阻上的电流与电阻有何关系?
2,猜想:
3,设计实验(基本电路图)
思考2：实验要控制不变的量是哪个？如何控制？
思考1：实验要改变的变量是哪个？如何改变？
Notes: 电阻上的电流与电阻的关系实验。

## Slide 14
A
V
R
R′
实验的电路图。
滑动变阻器的作用？
1.滑动变阻器的作用：
使R两端的电压保持不变
2.实验时，电路中要更换的器材
R的大小
Notes: 电路图。

## Slide 15
保持_____不变，研究电流随电阻的变化。
实验次序 | 电压 | 电阻R/Ω | 电流I/A
1 | U=__V | 5 | 
2 |  | 10 | 
3 |  | 15 | 
电压
进行实验与分析论证
３
Notes: 让学生清楚实验要得到的数据有哪些。

## Slide 16
探究电阻上的电流与电阻的关系
进行实验
Notes: 视频演示实验。

## Slide 17
实验次序 | 电压 | 电阻R/Ω | 电流I/A
1 | U=__V | 5 | 
2 |  | 10 | 
3 |  | 15 | 
３
０.６
０.３
０.２
分析与论证
电流跟电阻成＿＿＿关系。
反比
保持电压不变时，
Notes: 实验数据及结论。

## Slide 18
Ｒ/ Ω
I/A
O
５
１５
１０
0.２
0.６
0.３
.
.
.
.
.
.
．
．
．
Notes: 实验图像，要让学生自己会画图像，并且会看，会分析图像。

## Slide 19: 结论２：
在电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比。

## Slide 20
结论:
电流、电压、电阻的关系可以表示为
1：在电阻一定时，导体中的电流
与导体两端的电压成正比。
2：在电压一定时，导体中的电流
与导体的电阻成反比。
Notes: 结论。

## Slide 21
1、一段导体两端电压扩大几倍时,通过它的电流
将_______;导体两端的电压改变时,导体电阻
将_______.
2、在‘‘研电流跟电压、电阻的关系”的实验中，
我们先使电阻取某一定值 ，多次改变滑动变阻器的阻值 ，记录每次的电流值和相应的______值 , 得到电阻不变时,电流跟____
成正比的关系 , 然后多次改变电阻的阻值,
调节滑动变阻器的滑片 , 使每次______保持不
变,记录每次电阻的阻值R和相应的____值
得到此时电流跟_______成反比的关系.
试试看
Notes: 练习起到巩固补充的作用。

## Slide 22
4、关于电压与电流的关系的说法
不正确的是 （ ）
A 电压是电路中形成电流的原因
B 导体中的电流与电压成正比，
与电阻成反比
C 电阻一定时，导体两端的电压与
电流成正比
D 电阻一定时，导体电流与导体两端
电压成正比

## Slide 23
5、图中是小明同学研究的电流与电压
关系时利用所测数据画出的U-I图像，
由图可知，R1与R2的大小关系是（ ）
A R1>R2
B R1<R2
C R1=R2
D 无法确定
U/V
I/A
R1
R2

## Slide 24
6. 如图为“研究电流与电阻关系”的实验电路图.
(1)为了达到研究的目的，实验过程中必须保持
____ ___________不变；
(2)当开关S闭合后，电压表的读数是2.5 V，电流表的读数是0.5A，现在将阻值为5Ω的电阻R换成阻值为10 Ω的电阻接入电路来进行研究，则下一步应进行的操作是
________________
____________________
___________.
电阻两端的电压
调节滑动变阻器，
使电压表的示数保持
为2.5V不变